ПЕРИОДИЧНОСТЬ

ПЛАНОВЫХ И ЧАСТИЧНЫХ ОСМОТРОВ ЭЛЕМЕНТОВ

И ПОМЕЩЕНИЙ ЗДАНИЙ

Приложение N 1

к Правилам и нормам

технической эксплуатации жилищного фонда

(рекомендуемое)

| N п/п | Конструктивные элементы отделка, домовое оборудование | Профессия осматри- вающих рабочих | Расчетное количество осмотров в год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Печи (с газоходами) | Печник-каменщик | 1 |
| 2 | Вентиляционные каналы и шахты: в зданиях вентшахты и оголовки | Каменщик или жес- тянщик (в зависи- мости от конструк- ций) | 1 1 |
| 3 | Газоходы при горячем водоснабжении от газо- вых и дровяных колонок | То же | 1 |
| 4 | Холодное и горячее во- доснабжение, канализа- ция Поливочные наружные ус- тройства (краны, раз- водка) Система внутреннего во- доотвода с крыш зданий | Слесарь-сантехник Слесарь-сантехник То же | по мере необходи- мости 1 1 |
| 5 | Центральное отопление | Слесарь-сантехник | 1 |
| 6 | Тепловые сети между тепловыми пунктами зда- ний | То же | в соответствии с договором |
| 7 | Мусоропроводы (все уст- ройства) | Рабочий по обслу- живанию мусоропро- водов и слесарь- сантехник | по мере необходи- мости |
| 8 | Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с под- тяжкой контактных сое- динений и проверкой на- дежности заземляющих контактов и соединений | Электромонтер | в соответствии с договором |
| 9 | Осмотр электрической сети в технических под- валах, подпольях и на чердаке, в том числе распаянных и протяжных коробок и ящиков с уда- лением из них влаги и ржавчины | Электромонтер | в соответствии с договором |
| 10 | Осмотр ВРУ вводных и этажных шкафов с под- тяжкой контактных сое- динений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений | - " - | в соответствии с договором |
| 11 | Осмотр электродвигате- лей с подтяжкой контак- тов и заземляющих зажи- мов | Электромонтер | в соответствии с договором |
| 12 | Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп (и стартеров) | - " - | в соответствии с договором |
| 13 | Осмотр радио- и теле- устройств: на кровлях, на чердаках и в лест- ничных клетках | - " - | в соответствии с договором |
| 14 | Техническое обслужива- ние стационарных элек- троплит | - " - | в соответствии с договором |
| 15 | Техническое обслужива- ние систем дымоудале- ния, подпора воздуха в зданиях повышенной этажности | - " - | в соответствии с договором |

Примечания. 1. В процессе осмотра ведется наладка оборудования и исправляются мелкие дефекты.

2. В городах, где имеются специализированные службы, технический осмотр дымоходов, вентиляционных каналов и устройств производится трубочистами цехов пожарного надзора, а радио- и телеустройства - соответствующими ателье согласно договорам на техническое обслуживание специализированными организациями; газонагреватели, газовые плиты и т.п. обслуживаются централизованными специализированными предприятиями.

3. Обслуживание котельных, центральных и индивидуальных тепловых пунктов и бойлерных должно производиться по местным нормам в установленном порядке.

4. Обслуживание насосов систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, а также обслуживание вентиляционных агрегатов механической вентиляции, воздушного отопления, устройств для незадымляемости лестничных клеток и дымоудаления производится ежедневно слесарями-сантехниками и электромонтерами организаций по обслуживанию жилищного фонда или специализированными организациями.